## Slide 1: Интегрированные компьютерные системы проектирования и анализа Лекция 7: Автоматизация ANSYS

## Slide 2
Основы интеграции с ANSYS: работа в интерактивном и пакетном режимах.
Лекция №12

## Slide 3
Программный комплекс ANSYS не поддерживает рассмотренные ранее стандартные технологии взаимодействия между приложениями. Основой для интеграции прикладных приложений с программным комплексом является возможность использования входных (Input) и выходных (Output) файлов. Кроме того, может осуществляться сохранение ряда данных в виде текстовых и графических файлов.
Основы интеграции с ANSYS

## Slide 4
При работе с ANSYS в интерактивном режиме, как правило, используется однонаправленная передача данных от пользовательского приложения. В этом случае алгоритм интеграции сводится к следующим трем действиям:
Подготовка данных.
Формирование входного файла с набором команд ANSYS и операторов APDL (ANSYS Parametric Design Language).
Запуск ANSYS.
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 5
При этом, входной файл должен быть назван startXX.ans. Где XX – это цифры основной версии и модификации программного комплекса ANSYS.
Т.е. для ANSYS 5.7 - start57.ans,
для ANSYS 8.0 - start80.ans,
для ANSYS 17.1 – start171.ans и т.д.
Среди параметров запуска ANSYS не должен присутствовать –s noread.
Входной файл должен находится в рабочей директории.
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 6
Наиболее эффективный способ формирования командной строки для запуска ANSYS предполагает использование (однократное) ANSYS Product Launcher. После определения необходимых параметров запуска ANSYS (таких как рабочая директория, имя файла, размер базы данных и т.п.), необходимо
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 7
выбрать пункт меню Tools Display Command Line.
В диалоговом окне будет приведен текст командной строки.
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 8
Необходимо отметить, что приложение ansys.exe является консольным.
После запуска, ansys.exe сначала выполнит команды содержащиеся в файле startXX.ans, и только затем запустит графическую оболочку.
Следствием этого является невозможность выполнения команд, содержащихся в startXX.ans, касающихся вывода на экран в интерактивном режиме.
Простейшим примером интеграции с ANSYS в интерактивный режиме может служить
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 9
Параметр | Тип | Описание
-ansexe | Настройка | Задает пользовательский исполняемый файл ANSYS для WB
-custom | Настройка | Задает пользовательский исполняемый файл ANSYS
-acc device | Настройка | Позволяет использовать ускоритель GPU вычислений
-dis | HPC | Включает распределенные вычисления ANSYS
–machines | HPC | Указывает список машин для выполнения распределенных вычислений
-mpi | HPC | Определяет существующий файл MPI (appfile) для использования в распределенных вычислениях
-np значение | HPC | Определяет количество процессоров, используемых при выполнении распределенных вычислений
-d устройст | Интерф. | Указывает тип графического устройства. Этот параметр применяется только в интерактивном режиме

## Slide 10
Параметр | Тип | Описание
-g | Интерф. | Запускает ANSYS с графическим интерфейсом пользователя (GUI).
-l язык | Интерф. | Определяет языковой файл, чтобы использовать другие языки
-b [list ¦ nolist] | Запуск | Активирует программу ANSYS в пакетном режиме. Список опций -b или -b сам по себе привести к входной список должны быть включены в выходные данные. Параметр nolist -b приводит входной список не для того быть включены
-i inputname | Запуск | Указывает имя файла для чтения ввода в ANSYS для пакетной обработки. Используется с опцией -b.
-j Jobname | Запуск | Определяет первоначальные jobname
-o outputname | Запуск | Задает имя файла для хранения выходных данных из пакетного выполнения ANSYS
-p | Запуск | Лицензия

## Slide 11
Параметр | Тип | Описание
-s [read ¦ noread] | Запуск | Указывает, читать ли файл startXXX.ans на начальном этапе
-dir | Запуск | Определяет исходный рабочий каталог. Переопределяется переменной среды ANSYS140_WORKING_DIRECTORY.
-db знач | Память | Память для БД
-m знач | Память | Общий объем памяти
-v | Другое | Выводит версию ансиса

## Slide 12
следующий фрагмент приложения:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var f:textfile;
begin
assignfile(f,'start80.ans');
rewrite(f);
writeln(f,'/PREP7');
writeln(f,'BLC4,0,0,1,1,1');
writeln(f,'/RGB,INDEX,100,100,100,0');
writeln(f,'/RGB,INDEX,0,0,0,15');
writeln(f,'/ANG, 1 ,30.000000,XS,1');
writeln(f,'/ANG, 1 ,30.000000,YS,1');
closefile(f);
winexec(PChar('"d:\Program Files\Ansys  Inc\v80\ANSYS\bin\Intel\ansys.exe" -g  -p ANE3FL -dir "D:\AnsProjects\iks" -j  "file" -s read -d win32'),1);
end;
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 13
Вид ANSYS после ввода команды vplot.
Основы интеграции с ANSYS (Интерактивный режим)

## Slide 14
При работе с ANSYS в пакетном режиме, может быть использована передача данных как от пользовательского приложения к ANSYS, так и в обратном направлении.
Принципы передачи данных от пользовательского приложения к ANSYS не отличаются от рассмотренных выше для работы с ANSYS в интерактивном режиме. Входной файл, при этом, в отличие от интерактивного режима, может иметь любое имя.
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 15
Алгоритм передачи данных в обратном направлении выглядит следующим образом:
Ожидание завершения работы ANSYS.
Чтение файлов, созданных или модифицированных в результате работы ANSYS.
Обработка (или вывод) информации.
При этом предполагается, что во входном файле содержаться команды ANSYS для создания либо изменения файлов с результатами работы.
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 16
Командная строка для запуска ANSYS в пакетном режиме имеет следующую структуру:
<путь к исполняемым файлам ANSYS>\ ansysXX.exe –b –i <имя входного файла> -o <имя выходного файла>
Например:
"d:\Program Files\Ansys Inc\  v80\ANSYS\bin\Intel\ansys80.exe"  -b -i 1.in -o 1.out
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 17
Для ожидания завершения работы ANSYS, как и любого другого процесса в операционной системе необходимо знать описатель (handle) процесса.
Функция Windows API
function WaitForSingleObject(hHandle: THandle; dwMilliseconds: DWORD): DWORD; stdcall; приостанавливает работу приложения ее вызвавшего до тех пор пока не будет освобожден объект ядра Windows (для
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 18
процесса - пока он не будет завершен), описатель которого передан в качестве первого параметра.
Второй параметр определяет интервал времени в миллисекундах, по истечении которого приложение продолжит работу, даже если ожидаемый объект ядра не будет освобожден. Если в качестве параметра dwMilliseconds передать константу INFINITE, то приложение не продолжит работу до освобождения объекта.
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 19
Еще одна функция Windows API
function CreateProcess(lpApplicationName: PChar; lpCommandLine: PChar; lpProcessAttributes, lpThreadAttributes: PSecurityAttributes; bInheritHandles: BOOL; dwCreationFlags: DWORD; lpEnvironment: Pointer; lpCurrentDirectory: PChar; const lpStartupInfo: TStartupInfo; var lpProcessInformation: TProcessInformation): BOOL; stdcall;
позволяет запустить процесс и получить его описатель.
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 20
Большинство параметров этой функции, как правило, не используются (т.е. передаются значения 0 или nil).
Параметр lpCommandLine определяет командную строку для запуска процесса. Параметр lpStartupInfo определяет параметры запуска. Тип TStartupInfo представляет собой тип-запись. Поле cb этой структуры несет информацию о ее размере. Остальные поля для запуска ANSYS могут иметь нулевые значения. Но, в
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 21
любом случае, все поля lpStartupInfo должны быть обязательно определены. После выполнения функции, в случае успешного запуска процесса, результат функции будет иметь значение true, а параметр lpProcessInformation содержать информацию об описателях и идентификаторах процесса и его основного потока.
Когда описатели объектов становятся
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 22
ненужными, они должны быть закрыты функцией
function CloseHandle(hObject: THandle): BOOL; stdcall;
Параметр hObject определяет описатель, который должен быть закрыт.
Необходимо заметить, что после запуска CreateProcess нужно закрыть не только дескриптор процесса, но и его основного потока.
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 23
Следующий фрагмент кода иллюстрирует основные принципы интеграции с ANSYS в пакетном режиме:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var si:TStartupInfo;
pi:TProcessInformation;
f:textfile;
begin
assignfile(f,'1.in');
rewrite(f);
writeln(f,'/PREP7');
writeln(f,'BLC4,0,0,1,1,1');
writeln(f,'/SHOW,JPEG');
writeln(f,'/RGB,INDEX,100,100,100,0');
writeln(f,'/RGB,INDEX,0,0,0,15');
writeln(f,'/ANG, 1 ,30.000000,XS,1');
writeln(f,'/ANG, 1 ,30.000000,YS,1');
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 24
writeln(f,'VPLO');
writeln(f,'/SHOW,CLOSE');
closefile(f);
ZeroMemory(@si,sizeof(TStartupInfo));
si.cb:=sizeof(TStartupInfo);
if CreateProcess(nil,PChar('"d:\Program  Files\Ansys Inc\v80\ANSYS\bin\Intel  \ansys80.exe" -b -i 1.in -o  1.out'),nil,nil,true,0,nil,nil,si,pi)
then
begin
WaitForSingleObject(pi.hProcess,INFINITE);
image1.Picture.LoadFromFile('file000.jpg');
CloseHandle(pi.hThread);
CloseHandle(pi.hProcess);
end;
end;
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)

## Slide 25
Вид приложения после нажатия на кнопку
Основы интеграции с ANSYS (Пакетный режим)